Załącznik nr 4-1  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 1 zamówienia

Modernizacja systemu nadzoru położniczego

Jest to modernizacja  posiadanego i używanego przez Zamawiającego systemu Intelli Space Perinatal firmy Philips.

Nazwa oferowanego sprzętu: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i instalacja modułów SpO2 do monitorowania tętna i saturacji matki do posiadanych przez Zamawiającego kardiotokografów Avalon FM30 wchodzących w skład opisywanego systemu nadzoru – 6 szt Każdy instalowany moduł wyposażony w wielorazowy czujnik palcowy wykonany z miękkiego materiału. Czujnik kompatybilny z aparatami Avalon FM30 posiadającymi moduł SpO2. | TAK |  |
| 2 | Dostawa i instalacja stacjonarnych modułów NIBP (nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego) do posiadanych przez Zamawiającego kardiotokografów FM20 wchodzących w skład opisywanego systemu nadzoru - 8 szt Każdy instalowany moduł wyposażony w min 3 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach. Mankiety kompatybilne z aparatami Avalon FM20 i FM30 posiadającymi moduł NIBP. | TAK |  |
| 3 | Wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji do aparatu Avalon FM 30 – 3 szt. | TAK |  |
| 4 | Kabel połączeniowy do pomiaru RR do mankietów dla dorosłych – 3 szt. | TAK |  |
| 5 | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy