Załącznik nr 2-1- wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych części 1 zamówienia:

Systemy holterowskie do monitorowania ciśnienia krwi i rytmu serca

- Rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi - sztuk 4

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas pracy: min. 30 h | TAK, |  |
| 2 | Ilość pomiarów: min.200 | TAK, |  |
| 4 | Zakres pomiaru ciśnienia: 25÷260mmHg (max. graniczne ciśnienie w układzie: 300mmHg) | TAK, |  |
| 5 | Dokładność pomiaru: ±3mmHg | TAK, |  |
| 6 | Zakres pomiaru tętna: 40÷200 bpm | TAK, |  |
| 7 | Waga: nie przekraczająca 350 g (wraz z bateriami) | TAK, |  |
| 8 | Wymiary: nie większe niż: 120 mm x 70 mm x 30 mm |  |  |
| 9 | Wbudowany wyświetlacz LCD lub OLED prezentujący: - po każdym pomiarze wartość ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, tętna, - wartość napięcia źródła zasilania (baterii/akumulatorów) przy uruchomieniu rejestratora | TAK, |  |
| 10 | Przycisk ręcznej obsługi rejestratora - włączanie/wyłączanie urządzenia - rozpoczęcie/przerwanie pomiaru na żądanie | TAK, |  |
| 11 | Wielorazowe mankiety z możliwością dezynfekcji W dwóch standartowych rozmiarach (2 sztuki) | TAK, |  |
| 12 | Dostępne różne wielkości mankietów dla dorosłych | TAK, |  |
| 13 | Komunikacja z komputerem za pomocą dedykowanego interface’u USB | TAK, |  |
| 14 | Zasilaanie 2 baterie AA lub akumulatory AA | TAK |  |
| 15 | Termin gwarancji | min. 36 miesięcy podać |  |

- Rejestrator długotrwałego monitorowania rytmu serca – sztuk 2

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowa metoda zapisu | TAK, |  |
| 2 | Rejestracja 3 kanałów EKG | TAK, |  |
| 4 | Dedykowany 7 odprowadzeniowy kabel pacjenta | TAK, |  |
| 5 | Ekranowane kable pacjenta | TAK, |  |
| 6 | Transmisja danych z/do PC przez kabel HDM-USB | TAK, |  |
| 7 | Diodowa sygnalizacja pracy | TAK, |  |
| 8 | Czas ciągłej rejestracji min. 3 dni ( bez wymiany baterii) | TAK, |  |
| 9 | Możliwość sformatowania rejestratora za pomocą komputera przed badaniem ( wprowadzenie daty i czasu rozpoczęcie badania oraz danych pacjenta) | TAK, |  |
| 10 | Wymiary 87 x 55 x 22 mm ±2 mm | TAK, |  |
| 11 | Waga max 120 g ( z baterią) | TAK, |  |
| 12 | Próbkowanie sygnału EKG min. 4096 próbek/s | TAK, |  |
| 13 | Zasilanie 1 bateria AAA | TAK, |  |
| 14 | Wbudowane gniazda HDMI, micro Jack |  |  |
| 15 | CMRR >60 dB | TAK, |  |
| 16 | Zakres częstotliwości sygnału 0,05 Hz – 60 Hz | TAK, |  |
| 17 | Przycisk zdarzeń dla pacjenta | TAK, |  |
| 18 | Zestaw elektrod samoprzylepnych - 3 zestawy, kable pacjenta, | TAK |  |
| 19 | Termin gwarancji | min. 36 miesięcy podać |  |

- Stacja robocza i oprogramowanie do rejestratora holterowskiego ciśnieniowego z pozycji 1  i rejestratora holterowskiego EKG z pozycji  2 – sztuk 1

Nazwa oferowanego sytemu: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK, |  |
| 2 | Oprogramowanie dostosowane do rejestratora EKG | TAK, |  |
| 3 | Oprogramowanie dostosowane do rejestratora monitorującego ciśnienie krwi | TAK |  |
| 4 | Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi i rejestratorów EKG, wykorzystujący wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia. Funkcja programowania rejestratorów danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu | TAK TAK |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania rejestratora przed badaniem: - imię i nazwisko, ID pacjenta - częstotliwość wykonywania pomiarów niezależnie dla każdego okresu, -losowa odchyłka odstępów pomiarowych, - dopuszczalna górna granica ciśnienia - aktywacja/dezaktywacja wyświetlacza i przycisku ręcznego pomiaru rejestratora | TAK, |  |
| 6 | Prezentacja i analiza danych: - wynik pomiarów: SYS, DIA, HR w formie tabelarycznej i graficznej, - wartości statyczne dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, ŁAD, BP, DIP podczas snu, - średnie godzinowe i dla każdego okresu pomiarowego, - możliwość porównania badań tego samego pacjenta | TAK, |  |
| 7 | Retrospektywna analiza pobudzeń jednocześnie z 3 kanałów EKG | TAK, |  |
| 8 | Automatyczna analiza danych EKG oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń. | TAK, |  |
| 9 | Edycja pobudzeń z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie. | TAK, |  |
| 10 | Bezpośrednia edycja tabeli arytmii. | TAK, |  |
| 11 | Automatyczne rozpoznawanie różnych typów arytmii komorowych i nadkomorowych, z możliwością ich reklasyfikacji. | TAK, |  |
|  | Czytelna, graficzna prezentacja poszczególnych typów arytmii z możliwością szybkiego i łatwego odnalezienia ich dla całego zapisu EKG. | TAK |  |
| 12 | Ocena pracy różnych typów stymulatorów serca. | TAK, |  |
| 13 | Analiza QT i QTc – prezentacja trendów QT iQTc z podaniem wartości | TAK, |  |
| 14 | Analiza odcinka ST – wykres trendów z całego okresu badania, prezentacja epizodów obniżonego ST | TAK |  |
| 15 | Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie czasu i częstotliwości | TAK |  |
| 16 | Możliwość dostosowania zawartości automatycznych raportów z analizy do potrzeb użytkownika, w tym tworzenie własnych form i treści raportów. | TAK, |  |
| 17 | Automatyczne wczytywanie i analiza danych EKG. | TAK |  |
| 18 | Współpraca z nagrywarkami płyt CD i DVD | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie pracujące z systemem operacyjnym rodziny Windows | TAK |  |
| 20 | Możliwość eksportu raportu w formacie PDF, GDT, ASCII | TAK |  |
| 21 | Możliwość tworzenia profili użytkowników | TAK |  |
| 22 | Licencja systemu holterowskiego - monitorowanie rytmu serca | TAK |  |
| 23 | Licencja systemu holterowskiego – monitorowanie ciśnienia krwi | TAK |  |
| 24 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 25 | Komputer stacjonarny o parametrach spełniających wymogi zaproponowanego systemu holterowskiego i próby wysiłkowej, system operacyjny kompatybilny z zaproponowanym systemem holterowskim i próby wysiłkowej, w skład zestawu komputerowego musi wchodzić: Klawiatura USB, Mysz laserowa, Gwarancja producenta 36 miesięcy „on site” system automatycznego zgłaszania do dostawcy informacji o problemach z działaniem komputera | TAK, |  |
| 26 | Monitor LCD 23” Full HD | TAK, |  |
| 27 | Drukarka laserowa monochromatyczna 600 dpi | TAK |  |
| 28 | Termin gwarancji | min. 36 miesięcy podać |  |

Wymienione rejestratory monitorowania ciśnienia krwi i EKG muszą być kompatybilne z systemami holterowskimi stacji roboczej i pochodzić od jednego producenta. System musi posiadać wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia.

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy