Załącznik nr 2-2 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych części 2 zamówienia:

System chłodzenia skóry głowy służący do zapobiegania wypadaniu włosów podczas chemioterapii - sztuk 1

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny transport. Wyposażone w 4 kółka (co najmniej 2 z opcją blokady). | TAK |  |
| 2 | Urządzenie chłodnicze w obudowie ze stali powlekanej. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie wyposażone w dwa uchwyty do transportu. | TAK |  |
| 4 | Urządzenie obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego LCD minimum 5'' maximum 6,3" | TAK |  |
| 5 | Urządzenie do obsługi jednego lub dwóch pacjentów w tym samym czasie. | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie w postaci automatycznego systemu wyłączającego urządzenie w przypadku osiągnięcia zbyt niskich temperatur płynu. | TAK |  |
| 7 | Pojemność zbiornika na płyn: minimum 2 L maksymalnie 3,5 L | TAK |  |
| 8 | Temperatura pracy płynu chłodzącego utrzymywana w zakresie | od -4°C do -3.5°C |  |
| 9 | Waga: | do 40 kg |  |
| 10 | Czepki wielorazowego użytku, odporne na płyny do dezynfekcji. Co najmniej 4 czepki w różnych rozmiarach, waga maksimum 1kg każdy, wliczając płyn i powłokę ochronną. (2 czepki w rozmiarze najbardziej popularnym) | TAK |  |
| 11 | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: (Szerokość x Wysokość x Głębokość). | Do 320 x 640 x 420 mm |  |
| 12 | Maksymalna wysokość wsporników: | Do 1650 mm |  |
| 13 | Napięcie zasilania: 230 V, 50/60Hz, 750VA | TAK |  |
| 14 | Temperatura kontrolowana przez termostat elektroniczny. | TAK |  |
| 15 | Ciągła kontrola przepływu płynu chłodzącego i temperatury w przewodach. | TAK |  |
| 16 | Optyczny i akustyczny alarm wysokiej temperatury. | TAK |  |
| 17 | Optyczny i akustyczny alarm niedoboru płynu chłodzącego. | TAK |  |
| 18 | Sprężarka: Jednostka uszczelniona hermetycznie z chłodziwem bez freonu. | TAK |  |
| 19 | Ciecz robocza: Roztwór soli organicznych i substancji zapobiegających korozji, koloryzowany nietoksycznym barwnikiem roślinnym klasy spożywczej. | TAK |  |
| 20 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy