Załącznik nr 2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych zamówieniem

Pulsoksymetry noworodkowe i czujniki

- Pulsoksymetr noworodkowy stacjonarny 7 sztuk

Pulsoksymetry fabryczne nowe,  nieużywane, rok produkcji 2018.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych, potwierdzenie parametrów lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr do pomiaru saturacji O2 we krwi (SpO2), dla noworodków | TAK |  |
| 2 | Pulsoksymetr zasilany baterii min. 5 godzin pracy ciągłej | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 220 – 240 V, 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Pomiar SpO2 u noworodkóww zakresie 70 - 100 % z dokładnością ± 3 | TAK |  |
| 5 | Pomiar tętna w zakresie od 20 do 250 uderzeń na minutę | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz: wskaźnik perfuzji (8 segmentów) wskaźniki wizualne: tętno, wyciszenie lub wyłączenie alarmów dźwiękowych, ładowanie baterii, | TAK |  |
| 7 | Kolorowy wyświetlacz, możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficzej, amplitudy sygnału i aktualnie mierzonej saturacji oraz częstości tętna | TAK |  |
| 8 | IPulsoksymetr kompatybilny z czujnikami Nellcor | TAK |  |
| 9 | Wymiar wyświetlacza min.6” | TAK |  |
| 10 | Masa urządzenia max 1,7 kg | TAK |  |
| 11 | Alarmy dźwiękowe i wizualne | TAK |  |
| 12 | Sygnalizacja odłączenia czujnika | TAK |  |
| 10 | Temperatura pracy min. 10 – 40 ºC | TAK |  |
| 13 | Wymiary maksymalne 75 - 84 x 245 - 255 x wysokość do– 170 mm | TAK |  |
| 14 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym | TAK |  |
| 15 | Czujniki jednorazowe po 100 szt. –pakiet startowy do każdego z pulsksymetrów | TAK |  |
| 16 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

2.  Czujniki jednorazowe dla noworodków do oferowanych pulsoksymetrów - 5 000 sztuk na okres 24 miesięcy – dostarczanych według zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby czujniki były kompatybilne z technologią Nellcor i Nellcor Oximax.

Zamawiający wymaga czujników samoprzylepnych z klejem zapewniającym możliwość repozycjonowania, zabezpieczonych przed zakłóceniami spowodowanymi światłem zewnętrznym i posiadających zabezpieczenie przed zakłóceniami magnetycznymi.

Nazwa oferowanego czujnika: ................................................

Numer katalogowy………………………………………………….

Producent: .....................................................................................

Okres ważności  ( min. 24 miesiące)……………………………..

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy